## Slide 1: Построение основы чертежа фартука в масштабе 1:4
Подготовила : учитель технологии Голуб А.Р.

## Slide 2: Снятие мерок для построения чертежа
Все измерения выполняют на фигуре в легкой облегающей одежде.
Измеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку, с отпущенными руками.
Линию талии фиксируют тесьмой или резинкой.
Мерки длины, высоты записывают в полную величину;
Мерки полу обхватов, ширины и расстояний между центрами – в половинном размере, т.к. на чертеже строят только одну половину изделия
Обозначение мерок
Размерные признаки (мерки) обозначают сокращенно следующими буквами:
О – обхват
С - полуобхват
Ш – ширина
В - высота
Д – длина
Например: Сг – полу обхват груди, где строчная буква справа обозначает участок измерения.

## Slide 3: Снятие мерок для построения чертежа
Сг
Ст
Сб
Ди
Наименование мерки | Условные обозначения | Приём измерения | Назначение мерки
Полуобхват талии | Ст | Измеряется вокруг туловища по самому узкому месту | Для расчёта длины пояса
Полуобхват бедер | Сб | Измеряется вокруг туловища по линии бёдер горизонтально | Для расчёта ширины фартука
Длина изделия | Ди | Для расчёта ширины фартука | Для определения длины фартука

## Slide 4: Конструирование – это построение чертежа выкройки изделия
Чертеж- это графическое изображение какого-либо предмета на бумаге в натуральную величину в уменьшенном или увеличенном виде.
Масштаб
указывает, во сколько раз настоящие размеры предмета меньше.
Требования к чертежу:
Чертёж должен быть аккуратным
Линии и буквенные обозначения выполняются только карандашом
Углы и контурные линии чертежа должны быть чёткими, ровными

## Slide 5: Построение основы чертежа фартука в М 1:4 по своим меркам
Т
Н
Построить прямой угол в т.Т
1. ТН = Ди =

## Slide 6
Т 1
Т
Н
Н 1
Построить прямой угол в т.Т
1. ТН = Ди =
Т Т 1 = Сб : 2 +6 =
Т Т 1 = Н Н1 ; ТН = Т 1 Н 1

## Slide 7
Т 1
Т
К
Н
Н 1
Построить прямой угол в т.Т
1. ТН = Ди =
Т Т 1 = Сб : 2 +6 =
Т Т 1 = Н Н1 ; ТН = Т 1 Н 1
Т К = 6 см

## Slide 8
Построить прямой угол в т.Т
1. ТН = Ди =
Т Т 1 = Сб : 2 +6 =
Т Т 1 = Н Н1 ; ТН = Т 1 Н 1
Т К = 6 см
К К 1 = 7см
Т 1
Т
К
К 1
Н
Н 1

## Slide 9
Построить прямой угол в т.Т
1. ТН = Ди =
Т Т 1 = Сб : 2 +6 =
Т Т 1 = Н Н1 ; ТН = Т 1 Н
Т К = 6 см
К К 1 = 7см
К 1К 2= 15 см
Т 1
Т
К
К 1
К 2
Н
Н 1

## Slide 10
Построить прямой угол в т.Т
1. ТН = Ди =
Т Т 1 = Сб : 2 +6 =
Т Т 1 = Н Н1 ; ТН = Т 1 Н 1
Т К = 6 см
К К 1 = 7см
К 1К 2= 15 см
К 1К 3 = 15 см
Т
Т 1
К
К 1
К 3
К 2
Н
Н 1

## Slide 11
Построить прямой угол в т.Т
1. ТН = Ди =
Т Т 1 = Сб : 2 +6 =
Т Т 1 = НН1 ; ТН = Т 1 Н 1
Т К = 6 см
К К 1 = 7см
К 1К 2= 15 см
К 1К 3 = 15 см
К 3К 4= К 2К 4= 15см
К 2
Т 1
Т
К
К 1
К 3
К 4
Н 1
Н

## Slide 12: Успехов в работе!
Источники: Интернет - ресурсы
Сайт http://linda6035.ucoz.ru/
Шаблон презентации : Фокина Л.П.